ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ OKPOL

Взгляд на чердак сквозь призму продукции фирмы OKPOL указывает на новые возможности благоустройства неиспользуемого ранее пространства. Темные, непривлекательные помещения под крышей можно легко превратить в хорошо вентилируемый, ясный интерьер. Окна OKPOL также хорошо оправдывают себя в новых, строящихся с нуля домах, позволяя максимально использовать площади под скатной крышей.

Наклонные окна OKPOL обеспечивают лучшее освещение в сравнении с вертикальными окнами с той же площадью остекления. Они идеальны для формирования жилого, хорошо освещенного пространства на мансарде.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА OKPOL

Фирма OKPOL предлагает на выбор в зависимости от индивидуальных предпочтений клиента четыре типа окон: TERMON (OTN), TERMOH (OTH), VENTH (OVH) и COMFORT2H (OC2H), которые одинаково выглядят снаружи, что позволяет сочетать разные модели, гарантируя их эстетичное соединение.

- Окна OKPOL изготовлены из клееной сосновой древесины наивысшего класса. Обработанные антисептиком, дважды или трижды лакированные и покрытые профилем из алюминиевой стали с полиэстером, они защищены от изменений температуры, влажности и пыли.

- Окна OKPOL позволяют досконально осветить мансардное помещение и обеспечить больший доступ солнечного света, чем вертикальные окна таких же размеров.

- Окна OKPOL очень легки в обслуживании: благодаря петлям, размещенным в центральной части оконной рамы, можно повернуть створку на 180, заблокировать специальным шпингалетом и вымыть наружное стекло. Шпингалет также блокирует створку окна под углом в 20, препятствуя маленьким детям наклоняться через окно.

- Окна OKPOL предлагаются в одиннадцати стандартных размерах.

- В окнах OKPOL используется однокамерный стеклопакет, заполненный аргоном, с коэффициентом сопротивления теплопередачи Rc=0,65м2С/Вт для окон TERMON (OTN), TERMOH (OTH), VENTH (OVH) и Rc=0,91м2С/Вт для окон COMFORT2H (OC2H).

- Стекла в окнах OKPOL устойчивы к граду – в окнах VENTH (OVH) и TERMOH (OTH) стекло наружное закаленное, а в окне COMFORT2H (OC2H) оба стекла закаленные.

- В окнах VENTH (OVH) и COMFORT2H (OC2H) используется уникальная система вентиляции. Автоматический вентиляционный клапан VENTAIR MAGNETIC независимо от погодных условий обеспечивает помещения постоянным объемом свежего воздуха.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА OKPOL

ВОЗДУХООБМЕН 24 м3/ч               ОТКРЫТО

ВОЗДУХООБМЕН 12 м3/ч               ЗАКРЫТО

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В ОКНАХ OKPOL

Очевидная потребность в вентиляции жилых помещений в конечном итоге заставила приспособить систему вентиляции. Наилучшее решение проблемы вентиляции мансарды – это первый в мире автоматический вентиляционный клапан VENTAIR MAGNETIC, вмонтированный в поворотных мансардных окнах OKPOL COMFORT2H (OC2H) и VENTH (OVH).

Согласно принятым нормам воздухообмен для жилых помещений должен составлять 20 м3/ч для каждой комнаты.

В окнах OKPOL COMFORT2H (OC2H) и VENTH (OVH), благодаря приспособлению  вентиляционного клапана VENTAIR MAGNETIC, существует возможность регулирования воздухообмена на уровне 24 м3/ч, 12 м3/ч или полностью выключить клапан.

Вентиляционный клапан VENTAIR MAGNETIC обеспечивает равномерный приток свежего воздуха независимо от угла наклона плоскости крыши, а также погодных условий. Достоинство вентиляционного клапана – это его сильная чувствительность на изменения снаружи. Даже небольшое колебание давления приводит к реакции клапана и обеспечивает равномерный воздухообмен в постоянном, выбранном потребителем объеме.

Вентиляционный клапан вмонтирован в раму и не меняет поверхности остекления окна. Возможность проветривания без необходимости открывания окна позволяет зимой экономить энергию, необходимую для обогрева помещения.

Фильтр, сделанный из прочного волокна, задерживает загрязненность воздуха. Волокно можно легко снять в целях устранения пыли и насекомых. Очень простой монтаж и демонтаж вентиляционного клапана облегчает его очистку.

Вентиляционный клапан работает очень тихо.

ВЫБОР РАЗМЕРА И РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКНА

При выборе размера окна необходимо принимать во внимание наклон плоскости крыши. Чем больше угол наклонения плоскости крыши, тем ниже окно.

Расположение окна должно обеспечить удобство его обслуживания, соответствовать количеству света и оптимальному полю зрения. Оптимальное расположение нижнего  края окна – это100-120см от пола, верхнего –200-205см от пола. При таком монтаже ручка, расположенная внизу створки, облегчает открывание.

МОНТАЖ ОКОН

Чтобы обеспечить соответствующую теплоизоляцию и исключить температурные мостики, следует разместить окно так, чтобы оно не выдавалось над поверхностью плоскости крыши.

Правильно установленные окна OKPOL гарантируют функциональность, комфорт и безопасность использования на многие годы.

Точный, согласно инструкции, монтаж окон обеспечивает теплоизоляцию помещения на мансарде и отсутствие сырости и приносит удовольствие даже весьма требовательным клиентам.

УСТАНОВКА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

Источники тепла должны быть установлены под окном, а возможный подоконник должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

ОТДЕЛКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ

Оконные откосы должны быть отделаны вертикально под окном и горизонтально над ним, что обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и максимальное освещение мансарды.

СПОСОБЫ МОНТАЖА ОКОН OKPOL

Возможны 2 варианта установки окон OKPOL – на стропилах или на обрешетке. Это облегчает монтаж и предоставляет большую свободу при выборе размера окна.

ОСТЕКЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН

|  | COMFORT2H | VENTH |
| --- | --- | --- |
| СТЕКЛА *напыленное серебро отражает солнечное тепло, зимой уменьшает потери тепла, летом ограничивает нагревание помещений **улучшает термоизоляцию | Низкоэмиссионная оболочка* стекло закаленное аргон** стекло закаленное | Низкоэмиссионная оболочка* аргон** стекло закаленное |
| Стеклопакет | 4Hx16x4HT | 4Hx16x4T |
| Стекло наружное закаленное |  |  |
| Стекло внутреннее закаленное |  |  |
| Низкоэмиссионный слой окиси серебра |  |  |
| Стеклопакет заполнен 100% инертным газом (аргоном) |  |  |
| Рамка из цельного элемента, соединенного в одном месте |  |  |
| МАТЕРИАЛ |  |  |
| Клееная сосновая древесина 1 класса |  |  |
| Импрегнованная древесина |  |  |
| Количество слоев лака |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |
| Профиль, прижимающий стекло, закрыт в углах |  |  |
| Профиль, прижимающий стекло, в цвете обрамления |  |  |
| Прессованный оконный профиль |  |  |
| Элементы дистанционного управления |  |  |
| Микрооткрывания в ручке |  |  |
| Уплотнительные резинки | три ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ | две ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ |
| Автоматическая вентиляция | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ –ВЕРХ- с вентиляционным клапаном | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ –ВЕРХ- с вентиляционным клапаном |

COMFORT2H  VENTH TERMOH TERMON

| TERMOH | TERMON |  |
| --- | --- | --- |
| Низкоэмиссионная оболочка* аргон** стекло закаленное | Низкоэмиссионная оболочка* аргон** | СТЕКЛА *напыленное серебро отражает солнечное тепло, зимой уменьшает потери тепла, летом ограничивает нагревание помещений **улучшает термоизоляцию |
| 4Hx16x4T | 4x16x4T | Стеклопакет |
|  |  | Стекло наружное закаленное |
|  |  | Стекло внутреннее закаленное |
|  |  | Низкоэмиссионный слой окиси серебра |
|  |  | Стеклопакет заполнен 100% инертным газом (аргоном) |
|  |  | Рамка из цельного элемента, соединенного в одном месте |
|  |  | МАТЕРИАЛ |
|  |  | Клееная сосновая древесина 1 класса |
|  |  | Импрегнованная древесина |
|  |  | Количество слоев лака |
|  |  | ОТДЕЛКА |
|  |  | Профиль, прижимающий стекло, закрыт в углах |
|  |  | Профиль, прижимающий стекло, в цвете обрамления |
|  |  | Прессованный оконный профиль |
|  |  | Элементы дистанционного управления |
|  |  | Микрооткрывания в ручке |
| две ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ | две ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ | Уплотнительные резинки |
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ –ВЕРХ- без вентиляционного клапана | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ –ВЕРХ- без вентиляционного клапана | Автоматическая вентиляция |

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ К ОКНАМ OKPOL

Уплотнительный оклад является очень важным элементом, необходимым для установки окна в крышу – обеспечивает соединение крыши с окном, предохраняя от действий атмосферных факторов (дождь, ветер, снег). Оклад, соответствующий  виду кровельного покрытия, гарантирует герметичное соединение.

Оклады КОМБИ дают возможность объединять окна в группы по вертикали и горизонтали, формируя своеобразный интерьер мансарды. Эстетичное соединение разных окон OKPOL возможно благодаря одинаковому внешнему виду всех моделей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (UN)

Универсальный уплотнительный оклад предназначен для установки окна в плоские и профилированные (до 5 см) кровельные покрытия. Сделан из алюминиевого листа, покрытого полиэстером. Нижняя гофрированная часть позволяет легко подогнать его к форме кровельного покрытия.

ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОКРЫТИЙ (PN)

Оклад для плоских, тонких покрытий предназначен для установки окна в плоские кровельные покрытия. Сделан из алюминиевого листа, покрытого полиэстером.

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОКРЫТИЙ (HN)

Оклад для высокопрофилированных покрытий предназначен для установки окна в кровлю с высотой профиля более чем 5 см. Функционирование оклада этого типа обеспечивается за счет более длинной нижней гофрированной часть.

ОКЛАД КОМБИ (KN)

Оклад комби дает возможность

объединять окна в группы.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ

| ЦВЕТА ШТОР затемняющая ткань* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦВЕТА ШТОР транспарантная ткань* | ШТОРА КЛАССИК (D11) | ШТОРА ДЕКОМАТИК (D32) | ШТОРА МУЛЬТИСТОП (D36) |
|  | Это практичный и дешевый способ защиты от солнца и тепла. Специальные крючки позволяют выбирать позиции затемнения окна | Оборудованная в элегантной алюминиевой планке маскировочная свернутая ткань и крючки позволяют регулировать количество света | Превосходный способ для произвольного формирования по горизонту полумрака в помещении Алюминиевые направляющие позволяют прикрыть края материала и тщательно заслонить поверхность стекла. |

*допускаются небольшие оттенки в цветах ткани

COMFORT2H  VENTH TERMOH TERMON

|  |  |  | ОКОННЫЙ ЗАМОК (AZO) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для удобства обслуживания монтируется в нижней части окна. |
| МОСКИТНАЯ СЕТКА (AMS) | НАРУЖНЫЙ МАРКИЗЕТ (AMZ) | СТЕРЖЕНЬ ОКОННЫЙ (ADO) | ЭЛЕКТРОМОТОР (ASE) |
| Сетка из стекловолокна, вмонтированная в алюминиевые направляющие. Защищает помещение от насекомых при открытом окне | Ткань из стекловолокна, устойчивая к действию атмосферных осадков, защищает мансарду от избытка солнечных лучей. | Стержень облегчает открытие высоко расположенных окон | Для обслуживания окон на расстоянии. Высовывание цепи до 35см. Питание 230В или 24В. |
|  |  |  | КРОМЕ ЭТОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ: датчик дождя (ADD) датчик ветра (ADW) центральное управление (ACS) |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОКОН OKPOL

Дополнительное оснащение мансардных окон OKPOL предполагает функциональность и эстетику внутренней отделки. Предлагаемые аксессуары делают выразительным цветовой акцент внутренней обстановки, дают возможность приспособить вид окна к характеру помещения, одновременно предохраняя от яркого света и избытка тепла в знойные летние дни.

Приспособление элементов электрического управления или замка, предохраняющих от нежелательного открывания, позволяет реализовать индивидуальные потребности в сфере эксплуатации.

| ВЫХОДЫ НА КРЫШУ Выходы на крышу предназначены для обслуживания дымоходов и кровли, одновременно осветляют чердачные помещения. Могут быть вмонтированы как на крыше холодного чердака-VERSA (WVM, WVL, WVP), EURO STANDART (WES), так и в отапливаемых помещениях – EURO TERMO (WET). В зависимости от потребностей выпускаются в нескольких конструкционных версиях и из разных материалов | VERSA WVM 47X57 | VERSA WVL, WVP 47X73 WVP |
| --- | --- | --- |
| цвет | серый | серый |
| способ открытия | вверх | вправо (WVP) или влево (WVL) |
| толщина стеклопакета | 14мм | 14мм |
| внешнее стекло закаленное |  |  |
| створка | из алюминиевого профиля | из алюминиевого профиля |
| рама | из сосновой древесины | из сосновой древесины |
| интегрированный универсальный уплотнительный оклад |  |  |
| ручка, обеспечивающая блокирование створки в трех положениях |  |  |
| ручка, обеспечивающая блокирование створки в семи положениях |  |  |
| ограничитель, блокирующий створку | при максимальном открытии | при открытии на 90 |
| для крыш с углом наклона… | от 20 до 65 | от 20 до 65 |
| предназначены для неотапливаемых нежилых помещений |  |  |
| очень легкий демонтаж створки |  |  |
| пакет утепления рамы |  |  |
| нижняя часть рамы с противоскользящей металлической планкой |  |  |

| EURO STANDART WES 52X64 | EURO TERMO WET 52X64 |  |
| --- | --- | --- |
| серый | серый | цвет |
| вверх | вверх, вправо и влево | способ открытия |
| 22мм | 22мм | толщина стеклопакета |
|  |  | внешнее стекло закаленное |
| из полиуретана, армированного стекловолокном | из полиуретана, армированного стекловолокном | створка |
| из поливинилхлорида (ПВХ) | из поливинилхлорида (ПВХ) | рама |
|  |  | интегрированный универсальный уплотнительный оклад |
|  |  | ручка, обеспечивающая блокирование створки в трех положениях |
|  |  | ручка, обеспечивающая блокирование створки в семи положениях |
|  |  | ограничитель, блокирующий створку |
| от 25 до 75 | от 25 до 75 | для крыш с углом наклона… |
|  |  | предназначены для неотапливаемых нежилых помещений |
|  |  | очень легкий демонтаж створки |
|  | 4 формы из пенополистирола + белое внутренне заполнение из материала | пакет утепления рамы |
|  |  | нижняя часть рамы с противоскользящей металлической планкой |